大理州鹤庆县均华光伏电站（井东湾场址）建设项目临时用地土地复垦方案专家组评审意见

| 生产(建设)项目名称 | 大理州鹤庆县均华光伏电站（井东湾场址）建设项目 临时用地土地复垦方案 |
| --- | --- |
| 生产(建设)单位名称 | 鹤庆中能建新能源有限公司 |
| 方案编制单位名称 | 云南瀚哲科技有限公司 |
| 项目用地面积 | 项目区面积 | 0.2415公顷 |
|  | 损毁土地面积 | 0.2415公顷 |
| 生产能力(或投资规模) | 60234.91万元 |
| 生产年限(或建设期限) | 3年6个月（2022年8月-2026年2月） |
| 专家评审意见 | 根据《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号）和云南省国土资源厅《转发国土资源部关于贯彻落实〈土地复垦条例〉的通知》（云国土资〔2011〕184号）、《关于贯彻落实〈土地复垦条例实施办法〉的通知》（云国土资耕〔2013〕53号）相关规定，鹤庆县自然资源局于2023年3月17日组织对云南瀚哲科技有限公司编制的《大理州鹤庆县均华光伏电站（井东湾场址）建设项目临时用地土地复垦方案》进行了审查。专家组依据《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031—2011）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036—2013）及土地开发整理工程建设标准等技术规程规范要求，听取了编制单位就本方案编制成果内容的汇报，认真审阅了相关资料，并进行了充分质询和讨论，形成评审意见如下： 一、本土地复垦方案报告、图件成果齐全，格式符合要求；方案编制目的明确、程序合理，资料收集和公众参与较为充分，调查评价与分析处理方法正确，相关数据来源和结果基本可信。 二、该项目位于鹤庆县黄坪镇均华村民委员会辖区内，项目临时用地面积0.2415公顷，复垦责任范围面积0.2415公顷，复垦责任范围损毁旱地0.1670公顷、田坎0.0745公顷，未占用永久基本农田、生态红线及国家公益林。土地复垦服务年限3年6个月，为2022年8月至2026年2月。 三、原则同意报告书中大理州鹤庆县均华光伏电站（井东湾场址）建设项目临时用地土地复垦方案损毁土地的预测和分析。本项目属建设类项目，损毁土地方式主要为挖损和压占，复垦责任范围内全部为拟损毁土地。 四、基本同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。本项目复垦土地面积0.2415公顷，复垦为旱地0.2021公顷、田坎0.0394公顷；土地复垦率为100%。 五、基本同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 （一）预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在复垦区内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理地布置工作面及开挖顺序，规范化施工，减少不必要的人为损毁，在满足工程施工的基础上，尽量采取对土地损毁程度小的施工方法；（3）工程建设过程可能诱发地质灾害，引起滑坡、崩塌、泥石流水土流失，影响植物生长，破坏地面建筑物，对搅拌站及其周边生态环境产生影响，需做好监控工作，及时发现和预报滑坡，减少滑坡可能造成的灾害。 （二）工程技术措施：（1）本项目建设结束后，对场地进行清理，进行表层清理及平整，平整后进行表土回覆，覆土后全场进行土壤改良，植被恢复，播撒草籽等工作；（2）复垦监测措施：对整个项目复垦责任范围进行动态监测，同时对复垦过程的复垦措施、复垦效果等监测。 （三）生物化学措施：对复垦林地区域选择适宜当地的树种，复垦后进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时淘汰劣质树种。对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。 六、基本同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 七、基本同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程复垦投资估算动态总投资共计13.5536万元，静态投资13.2575万元。拟复垦土地面积0.2415公顷，计算复垦土地亩均动态投资为37399.54元、亩均静态投资为36582.44元，复垦义务人为鹤庆中能建新能源有限公司，复垦工作由复垦义务人组织施工队伍自行复垦。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 综上所述，该复垦方案的编制基本符合有关文件及土地复垦技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，所采取的预防措施、工程技术措施基本可行，复垦投资估算结果基本准确，拟定的复垦工作计划实施基本合理，具有可操作性，专家组原则同意通过评审，并按规定程序上报备案。 |

大理州鹤庆县均华光伏电站（井东湾场址）建设项目临时用地

土地复垦方案专家组名单表

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙 武 | 大理州水利水电勘察设计研究院 | 高工 |
| 2 | 甘豫云 | 大理州农业农村局 | 农艺师 |
| 3 | 罗世荣 | 云南地质矿产勘查开发局第三地质大队 | 高工 |
| 4 | 李 宁 | 大理市林草资源监测管理中心鹤庆分局 | 高级农艺师 |
| 5 | 周金霞 | 大理市第一建设工程有限责任公司 | 高工 |