《国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段（大理州南涧段）第二批临时用地土地复垦方案》专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 | 国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段 （大理州南涧段）第二批临时用地土地复垦方案 |
| --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 | 云南南云高速公路投资开发有限公司 |
| 方案编制单位名称 | 昆明地信科技咨询服务有限公司 |
| 项目用地面积 | 项目区面积 | 4.4435公顷 |
|  | 拟损毁土地面积 | 4.4435公顷 |
| 生产能力（或投资规模） | 132.68万元 |
| 生产年限（或建设期限） | 2023年3月-2027年2月 |
| 专家评审意见 | 根据《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号）和云南省国土资源厅《转发国土资源部关于贯彻落实〈土地复垦条例〉的通知》（云国土资〔2011〕184号）、《关于贯彻落实〈土地复垦条例实施办法〉的通知》（云国土资耕〔2013〕53号）相关规定，大理州自然资源和规划局于2023年3月3日对昆明地信科技咨询服务有限公司编制的《国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段（大理州南涧段）第二批临时用地土地复垦方案》进行了审查。专家组依据《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031—2011）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036—2013）及土地开发整理工程建设标准等技术规程规范要求，听取了编制单位就本方案编制成果内容的汇报，认真审阅了相关资料，并进行了充分质询和讨论，形成评审意见如下： 一、本土地复垦方案报告、图件成果齐全，格式符合要求；方案编制目的明确、程序合理，资料收集和公众参与较为充分，调查评价与分析处理方法正确，相关数据来源和结果基本可信。 二、该项目位于大理州南涧县辖区内，项目临时用地面积4.4435公顷，复垦责任范围面积4.4435公顷，复垦责任范围损毁旱地1.0362公顷、果园1.2786公顷、茶园1.5128公顷、乔木林地0.0256公顷、灌木林地0.0945公顷、其他草地0.1098公顷、田坎0.3860公顷。涉及占用永久基本农田0.6185公顷，不占用生态保护红线。复垦服务年限确定为6.5年（2023年3月-2029年8月）。 三、原则同意国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段（大理州南涧段）第二批临时用地土地复垦方案拟损毁12个临时地块的损毁情况分析。本项目属建设类项目，损毁土地方式主要为压占，复垦责任范围内拟损毁土地4.4435公顷。 四、基本同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。本项目复垦责任范围面积4.4435公顷，本项目最终拟复垦土地4.4435公顷，其中拟复垦为旱地1.1752公顷、果园1.2786公顷、茶园1.5128公顷、乔木林地0.2299公顷、田坎0.2470公顷，土地复垦率达100.00％。 五、基本同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 （一）预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在复垦区内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理地布置工作面及开挖顺序，规范化施工，减少不必要的人为损毁，在满足工程施工的基础上，尽量采取对土地损毁程度小的施工方法；（3）工程建设过程可能诱发地质灾害，引起滑坡、崩塌、泥石流、水土流失，影响植物生长，破坏地面建筑物，对5个临时用地及其周边生态环境产生影响，需做好监控工作，及时发现和预报滑坡，减少滑坡可能造成的灾害。 （二）工程技术措施：（1）本项目建设前进行表土剥离和保存，结束后，对场地进行清理，进行表层清理及平整，平整后进行表土回覆，覆土后全场进行土壤改良，植被恢复，播撒草籽等工作；（2）复垦监测措施：对整个项目复垦责任范围进行动态监测，同时对复垦过程的复垦措施、复垦效果等监测。 （三）生物化学措施：（1）对复垦园地、林地区域选择适宜当地的树种，复垦后进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时淘汰劣质树种。（2）对复垦为耕地、园地、林地区域进行土壤改良，采用绿肥法和施肥法。 六、基本同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 七、基本同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程复垦投资估算静态总投资总计112.08万元，动态总投资总计132.68万元，静态亩均投资为16815.02元/亩，动态亩均投资19905.55元/亩，复垦义务人为云南南云高速公路投资开发有限公司，复垦工作由复垦义务人组织施工队伍自行复垦。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用，费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 综上所述，该土地复垦方案编制的土地利用现状明确；损毁土地的分析预测科学；土地复垦目标、任务和利用方向合理，措施可行；土地复垦费用测算合理，预存与使用计划清晰并符合《土地复垦条例实施办法》规定要求；土地复垦计划安排科学、保障措施可行；土地复垦方案已经征求意见并采纳合理建议。可作为指导土地复垦义务人（生产建设单位）开展土地复垦工作的依据。专家组原则同通过评审，需尽快按与会专家提出的修改意见进行补充完善后，在规定时限内按程序报自然资源主管部门审核备案。若项目性质、规模、地点、范围或采用的生产工艺等发生重大变化，应在规定时限内对本复垦方案进行修订或重新编制土地复垦方案，并报原审查的自然资源主管部门审查批准备案。 专家组组长签名： 年 月 日 |

国高网G5612大理至临沧高速公路南涧至云县段（大理州南涧段）

第一批临建工程土地复垦方案专家组名单表

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙武 | 大理州水利水电勘测设计院 | 高级工程师 |
| 2 | 甘豫云 | 大理州农业农村局 | 农艺师 |
| 3 | 张华 | 云南南方地勘工程有限公司 | 高级工程师 |
| 4 | 刘香丽 | 大理州林草检疫局 | 高级工程师 |
| 5 | 张茂荣 | 昆明市同力建筑工程咨询有限公司 | 高级工程师 |