永平至昌宁高速公路工程建设项目（永平段）第十二批次

临时用地土地复垦方案专家组评审意见

| 生产(建设)项目名称 | 永平至昌宁高速公路工程建设项目（永平段）第十二批次 临时用地土地复垦方案 |
| --- | --- |
| 生产(建设)单位名称 | 云南大保高速公路有限公司 |
| 方案编制单位名称 | 大理铭羽土地事务有限责任公司 |
| 项目用地面积 | 项目区面积 | 18.3447公顷 |
|  | 损毁土地面积 | 18.3447公顷 |
| 生产能力(或投资规模) | 394.56万元 |
| 生产年限(或建设期限) | 6年6个月（2023年2月-2029年7月） |
| 专家评审意见 | 根据《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号）和云南省国土资源厅《转发国土资源部关于贯彻落实〈土地复垦条例〉的通知》（云国土资〔2011〕184号）、《关于贯彻落实〈土地复垦条例实施办法〉的通知》（云国土资耕〔2013〕53号）相关规定，大理州自然资源和规划局于2023年3月24日组织对大理铭羽土地事务有限责任公司编制的《永平至昌宁高速公路工程建设项目（永平段）第十二批次临时用地土地复垦方案》进行了审查。专家组依据《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031—2011）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036—2013）及土地开发整理工程建设标准等技术规程规范要求，听取了编制单位就本方案编制成果内容的汇报，认真审阅了相关资料，并进行了充分质询和讨论，形成评审意见如下： 一、本土地复垦方案报告、图件成果齐全，格式符合要求；方案编制目的明确、程序合理，资料收集和公众参与较为充分，调查评价与分析处理方法正确，相关数据来源和结果基本可信。 二、该项目位于永平县水泄乡的文库、阿林、世兴、咱咧村民委员会和厂街乡的瓦金、瓦畔村民委员会辖区内，项目临时用地面积18.3447公顷，复垦责任范围面积18.3447公顷，复垦责任范围损毁耕地1.7836公顷，全部为旱地；园地2.1545公顷，其中果园2.0523公顷，其他园地0.1022公顷；林地12.7521公顷，其中乔木林地2.5488公顷，灌木林地5.4338公顷，其他林地4.7695公顷；草地0.0445公顷，全部为其他草地；交通运输用地0.1526公顷，全部为农村道路；水域及水利设施用地0.4006公顷，全部为河流水面；其他土地1.0568公顷，全部为田坎。未占用永久基本农田、国家公益林和生态红线。土地复垦服务年限6年6个月，为2023年2月至2029年7月。 三、原则同意报告书中永平至昌宁高速公路工程建设项目（永平段）第十二批次临时用地损毁土地的预测和分析。本项目属建设类项目，损毁土地方式主要为压占和挖损，复垦责任范围内全部为拟损毁土地。 四、基本同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。本项目复垦土地面积17.3050公顷，复垦为旱地2.4979公顷，果园2.1745公顷，乔木林地9.2748公顷，灌木林地3.3578公顷，保留农村道路0.1526公顷，保留河流水面0.0129公顷，保留沟渠0.8742公顷；土地复垦率为94.33%。 五、基本同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 （一）预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在复垦区内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理地布置工作面及开挖顺序，规范化施工，减少不必要的人为损毁，在满足工程施工的基础上，尽量采取对土地损毁程度小的施工方法；（3）工程建设过程可能诱发地质灾害，引起滑坡、崩塌、泥石流水土流失，影响植物生长，破坏地面建筑物，对搅拌站及其周边生态环境产生影响，需做好监控工作，及时发现和预报滑坡，减少滑坡可能造成的灾害。 （二）工程技术措施：（1）本项目建设结束后，对场地进行清理，进行表层清理及平整，平整后进行表土回覆，覆土后全场进行土壤改良，植被恢复，播撒草籽等工作；（2）复垦监测措施：对整个项目复垦责任范围进行动态监测，同时对复垦过程的复垦措施、复垦效果等监测。 （三）生物化学措施：（1）对复垦园地和林地区域选择适宜当地的树种，复垦后进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时淘汰劣质树种。（2）对复垦为耕地区域进行土壤改良，采用客土法、绿肥法等方法，对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。 六、基本同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 七、基本同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程复垦投资估算动态总投资共394.56万元，静态投资334.82万元。拟复垦土地面积17.3050公顷，计算复垦土地亩均动态投资为15200.12元、亩均静态投资为12898.63元，复垦义务人为云南大保高速公路有限公司，复垦工作由复垦义务人组织施工队伍自行复垦。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 综上所述，该复垦方案的编制基本符合有关文件及土地复垦技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，所采取的预防措施、工程技术措施基本可行，复垦投资估算结果基本准确，拟定的复垦工作计划实施基本合理，具有可操作性，专家组原则同意通过评审，并按规定程序上报备案。 |

永平至昌宁高速公路工程建设项目（永平段）第十二批次

临时用地土地复垦方案专家组名单表

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孙 武 | 大理州水利水电勘测设计院 | 高 工 |
| 2 | 甘豫云 | 大理州农业农村局 | 农艺师 |
| 3 | 周金霞 | 大理市第一建设工程有限责任公司 | 造价师 |
| 4 | 罗世荣 | 云南地质矿产勘查开发局第三地质大队 | 高 工 |
| 5 | 刘香丽 | 大理州林草检疫局 | 高 工 |