大环评审〔2024〕1-05号

## 大理白族自治州生态环境局

## 关于云龙县银铜矿有限责任公司白洋厂矿段转型升级项目环境影响报告书的批复

云龙县银铜矿有限责任公司：

你公司报批的《云龙县银铜矿有限责任公司白洋厂矿段转型升级项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，批复如下：

一、云龙县银铜矿有限责任公司白洋厂矿段转型升级项目位于云龙县检槽乡师井村委会，项目代码：2308-532929-04-02-521101，矿区原采矿方式为露天开采，采矿区面积1km2，开采标高为2300m-3070m，采矿规模为3万t/a。扩建后，采矿方式为露天开采+地下开采联合开采，采矿区面积不变，开采标高为2950m-2750m，采矿规模为6万t/a。建设内容包括开采系统、排土场、破碎站，配套建设相应储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，不新增占地。根据2023年10月30日大理白族自治州生态环境局行政处罚事先告知书（大环罚字〔2023〕10号），本项目破碎站已建设完成的4000m2破碎厂房（破碎厂房内已安装相关生产设施）和4000m2原矿堆棚属未批先建。建设单位现已停止违法行为，并缴纳罚款，将破碎站纳入本次环评。

在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以得到一定缓解和控制，我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。项目须严格执行环境保护的有关法律法规，项目《报告书》应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）加强施工期环境管理。严格控制施工作业范围，最大限度减少地表扰动。采取有效措施减轻施工产生的扬尘、噪声对周边环境的影响。妥善处置各类固体废弃物，施工弃土、建筑垃圾及生活垃圾按照相关规定及时清运处置，严禁乱堆乱弃。严格落实施工期各项环保措施，避免项目施工对周围环境造成不良影响。

（二）强化地表水和地下水环境保护措施。设置足够容积的淋滤水池、初期雨水池、事故池，采场淋滤水、排土场淋滤水、初期雨水经收集后用于洒水降尘，不外排。矿井涌水收集后经絮凝、沉淀用于洒水降尘及生态恢复浇水，不外排。食堂废水隔油后与洗漱废水经生活废水收集池沉淀，回用于洒水降尘，不外排。旱厕定期清掏用作农肥，不外排。强化废水收集、处理设施的管理维护，确保正常运行。加强排水沟和截洪沟的管理，及时清理，防止淤堵。

认真落实《报告书》提出的分区防渗措施，对危废暂存间、修理厂、淋滤水收集池、涌水临时沉淀池、初期雨水收集池、事故池、加油站采取重点防渗，破碎站生产厂房、产品矿石堆棚、原矿堆棚、旱厕、生活废水收集池采取一般防渗区，车队停车场、生活办公楼采取简单防渗。同时加强运营期生产管理，定期检查，及时消除隐患，防止项目运行对地下水和土壤造成影响。

（三）加强环境管理，防止扬尘和噪声污染。原矿堆棚设置三面围档和顶棚，产品矿石堆棚设置三面围挡、顶棚和喷雾洒水设施，破碎筛分车间半密闭，物料输送带封闭，破碎筛分粉尘经集气罩和除尘器收集处理达《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）表5限值要求后通过1根15m高排气筒排放。在采场、排土场、运输道路和装卸储运等易产尘点洒水抑尘，尽可能减少无组织粉尘排放。加强工业场地硬化、绿化，防止扬尘污染。项目无组织监控点大气污染物浓度须满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）表6限值要求。加强运输车辆管理，运输过程须用篷布遮盖车厢。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取消声、减振措施，降低噪声影响。加强设备维护和保养，按要求对大气环境和声环境质量进行跟踪监测，根据监测结果采取相应的环保对策措施，确保周边区域大气、声环境质量达标。

（四）加强固体废物综合利用和安全处置。生活垃圾收集后定期运送至检漕乡环卫部门指定收集站点，交由环卫部门处置。剥离的表土运输至采空区及排土场顶台，直接用于植被恢复。除尘器粉尘收集后存放于产品矿石堆棚利用。涌水临时沉淀池污泥、淋滤水池泥沙、雨水池泥沙定期清掏后运至排土场。排土场的设计、建设和运营管理，须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅰ类场的要求，规范设置拦挡和截排水设施，并采取相应措施尽量减少雨、洪水入场。排入的废土石只能是Ⅰ类一般工业固体废物，定期对废土石固废属性进行鉴别，若废土石属性发生变化，需及时采取相应的对策措施，并及时报告大理州生态环境局云龙分局。排土场服务期满，须严格按照相关规范和要求进行封场闭库和覆土植被，保证坝体安全，改善生态环境。废矿物油等危险废物暂存、处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，建立相应的管理台账，并委托有危废处置资质的单位进行处置。

（五）认真落实生态保护、水土保持及地质灾害防治措施。严格按照《云龙县银铜矿白洋厂矿段矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案》进行地质灾害防治及生态恢复，防范滑坡、泥石流、溃坝等地质灾害和环境风险，严防次生环境污染事件发生。遵循“边开采、边恢复”原则，加强对采场、排土场的治理及生态恢复。分区域分时段落实好水土保持和植被恢复措施。生态修复坚持因地制宜，恢复和保护生物多样性，重建与周边自然生态相协调的植物群落，改善区域生态环境。

（六）按照《报告书》中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定自行监测方案，并认真组织实施。加强对周边地表水、地下水和土壤的定期监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施并向当地人民政府及有关部门报告。

（七）严格落实《报告书》提出的环境风险防范措施，强化环境风险防范。按照《突发环境事件应急管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，落实厂区及周边各项环境风险防范措施与事故应急措施，及时更新环境风险防范应急预案，并报大理州生态环境局云龙分局备案。加强应急演练，建立完善应急报告制度，落实应急物资和经费。

（八）严格按照《报告书》提出的要求，认真落实各项“以新带老”措施。根据《报告书》识别的现有工程环境问题采取有效防治措施，及时完成问题整改。

三、严格按照划定的矿区范围进行开采。根据《报告书》，因白菜园村距矿界不足500m，在采矿权范围内临近白菜园村一侧设置禁采区。开采活动应在矿区范围内，并严格执行禁采区的相关要求，不得超范围开采。矿区范围内不得规划建设居民住宅等环境敏感目标，你公司应书面报告云龙县人民政府及相关部门在规划用地时严格控制。

四、该《报告书》批准后，若项目建设性质、地点、规模、工艺以及污染防治措施等发生重大变动，应重新开展环境影响评价工作并另行报批。项目环境影响报告书自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。项目验收后满五年应组织开展环境影响后评价工作。

五、建设单位应切实落实环境保护主体责任，项目建设及运行中应严格执行环境保护“三同时”制度。施工期环境监理纳入工程监理内容，并委托有资质的环境监测机构及时开展施工期环境监测工作。项目建成后及时申请变更排污许可证并按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求组织竣工环境保护验收。

六、项目建设和运行需要取得其他行政许可或办理相关手续的，建设单位应依法依规办理，并根据主管部门的要求，进一步完善相关措施，主动接受相关行政主管部门监督管理。

七、你单位接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告书及批复送州生态环境局云龙分局，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

大理州生态环境保护综合行政执法支队按职责开展相关执法监管工作。大理州生态环境局云龙分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行辖区监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

2024年3月25日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，州建设项目环境审核受理中心，

# 州生态环境局云龙分局，云南佳泽环境科技有限公司。

大理白族自治州生态环境局                 2024年3月25日印发